## Slide 1
“学”：基于 Nexys A7 的 VGA 游戏集合机
从 VGA 显示、PS/2 输入到资源分析与时序收敛
Nexys A7-100T
VGA
PS2
Game Slot
LUT
WNS
FPGA Game Console
VGA 640x480
PS/2 Keyboard
Slot1
Slot2
Slot3
Slot4
课程验收汇报

## Slide 2
这不是单个小游戏，而是一台 FPGA 游戏集合机
从用户角度，它有统一入口、统一输入和返回路径。
02
Nexys A7 VGA Game Console
上电
VGA 菜单
键盘选择
启动游戏
ESC 返回菜单
TANK WAR
slot1
GAME TWO
slot2
GAME THREE
slot3
GAME FOUR
slot4
统一入口 + 统一输入 + 统一返回
• 上电后先进入 VGA 菜单
• PS/2 键盘选择并启动游戏
• 游戏中按 Esc 返回菜单
• 四个槽位：TANK WAR / GAME TWO / GAME THREE / GAME FOUR

## Slide 3
我的学习路线：从能显示，到能优化
本次汇报按学习路径讲，不按文件列表讲。
03
Nexys A7 VGA Game Console
VGA 显示原理
↓
菜单渲染
↓
PS/2 键盘输入
↓
Game Slot API
↓
资源占用分析
↓
WNS 为负到 post-route 收敛
不是按文件顺序讲，而是按能力增长路径讲
• 先解释 VGA 实时像素扫描
• 再解释菜单渲染和 PS/2 输入事件化
• 然后说明 Game Slot API 的平台化意义
• 最后用资源和时序报告说明工程优化过程

## Slide 4
主机 + 游戏槽位：game_console_top 如何组织系统
顶层提供公共服务，槽位只负责自身逻辑和画面。
04
Nexys A7 VGA Game Console
game_console_top 公共服务与输出仲裁
console_vga_sync VGA 时序/坐标
console_ps2_rx PS/2 byte 接收
console_menu_controller 菜单状态
console_menu_renderer 菜单 RGB
game_slot1_top TANK WAR
game_slot2_top GAME TWO
game_slot3_top GAME THREE
game_slot4_top GAME FOUR
公共服务
统一槽位
• common 模块：VGA 同步、菜单渲染、PS/2 接收、菜单控制
• slot1 到 slot4 使用统一端口接入
• VGA、LED、七段管、蜂鸣器由顶层统一复用

## Slide 5
VGA 的本质：每个像素周期输出一个颜色
FPGA 不是发送整张图片，而是扫描到哪里就实时给出哪里的 RGB。
05
Nexys A7 VGA Game Console
当前像素 (pixel_x, pixel_y)
左 → 右
上 ↓ 下
VGA_R/G/B 当前颜色
VGA_HS / VGA_VS 同步脉冲
display_active 可见区有效
• `pixel_x / pixel_y` 表示当前扫描坐标
• `display_active` 表示当前是否在 640x480 可见区
• `VGA_R/G/B` 给出当前像素颜色
• `VGA_HS / VGA_VS` 让显示器识别行和帧同步

## Slide 6
console_vga_sync：用计数器生成像素坐标
VGA 控制器本质上是两个计数器加同步脉冲生成逻辑。
06
Nexys A7 VGA Game Console
// src/common/console_vga_sync.v localparam integer H_VISIBLE = 640; localparam integer H_FRONT = 16; localparam integer H_SYNC = 96; localparam integer H_BACK = 48; localparam integer V_VISIBLE = 480; localparam integer V_FRONT = 10; localparam integer V_SYNC = 2; localparam integer V_BACK = 33; reg [1:0] pix_div; assign pixel_tick = (pix_div == 2'b11); assign display_active = (h_count < H_VISIBLE) && (v_count < V_VISIBLE);
• 可见区为 640x480，扫描还包含 front/sync/back 消隐区
• `pix_div` 每 4 个 100MHz 周期产生一次像素使能
• `h_count/v_count` 同步推进，得到当前像素坐标
真实代码片段
src/common/console_vga_sync.v:13 src/common/console_vga_sync.v:43

## Slide 7
单时钟域设计：100MHz 主时钟 + pixel_tick 使能
没有新建 25MHz 时钟，而是用 clock enable 保持单时钟域。
07
Nexys A7 VGA Game Console
不推荐 100MHz + 新建 25MHz
多时钟域 CDC/约束复杂
当前设计 100MHz 主时钟
pixel_tick clock enable
VGA 坐标 / 菜单 / 槽位 仍在单时钟域协作
核心取舍：用使能控制节拍，而不是增加系统时钟域
• 板卡主时钟是 100MHz
• `pixel_tick` 作为 VGA 像素推进使能
• 所有主要逻辑仍由 `CLK100MHZ` 驱动
• 时序约束和跨模块协作更清晰

## Slide 8
菜单不是图片，而是一组像素级判断
菜单渲染同样是实时像素逻辑，也是 LUT 压力来源之一。
08
Nexys A7 VGA Game Console
// src/common/console_menu_renderer.v 伪代码 if (!display_active) rgb = 12'h000; else if (pixel 命中标题) rgb = title_color; else if (pixel 命中菜单项文字) rgb = selected ? highlight_color : normal_text; else if (pixel 命中边框) rgb = border_color; else rgb = background_color;
pixel_x/y
↓
区域判断
↓
标题/菜单项
↓
高亮/边框
↓
RGB
菜单控制器给出 cursor，渲染器只负责把当前像素画对

## Slide 9
菜单控制器决定“选谁”，渲染器决定“怎么画”
输入事件、菜单状态和像素渲染分层，顶层再做显示复用。
09
Nexys A7 VGA Game Console
console_ps2_rx byte_ready / byte_data
↓
console_menu_controller cursor / game_sel / menu_active
↓
console_menu_renderer menu_vga_r/g/b
↓
VGA 输出 menu 或 active_slot
控制逻辑 决定“选谁”
渲染逻辑 决定“怎么画”
分层后，菜单状态、输入事件和像素绘制各自清晰
• `console_ps2_rx` 输出 byte 事件
• `console_menu_controller` 更新 `cursor / game_sel / menu_active`
• `console_menu_renderer` 根据 `cursor` 和坐标输出菜单 RGB
• 顶层根据 `menu_active` 选择菜单或当前游戏画面

## Slide 10
PS/2 输入不是按键电平，而是串行协议
键盘先发送扫描码，FPGA 必须先协议解析再事件化。
10
Nexys A7 VGA Game Console
Start
D0
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
Parity
Stop
11 位 PS/2 帧：start → 8-bit scan code (LSB first) → parity → stop
PS2_CLK / DATA
下降沿采样
shift_data[7:0]
byte_ready + byte_data
• 一帧包含 start、8 位 scan code、parity、stop
• 数据位 LSB first
• 在 PS/2 时钟下降沿采样
• 底层只输出 `byte_ready + byte_data`

## Slide 11
console_ps2_rx：下降沿采样并组装扫描码
这个模块只做协议层接收，不解释具体按键含义。
11
Nexys A7 VGA Game Console
// src/common/console_ps2_rx.v assign ps2_clk_fall_next = ps2_clk_q & ~ps2_clk_next; assign ps2_parity_ok = (^shift_data) ^ parity_bit; if (ps2_clk_fall_next) begin case (bit_count) 4'd0: if (ps2_data_next == 1'b0) bit_count <= 4'd1; 4'd1: begin shift_data[0] <= ps2_data_next; bit_count <= 4'd2; end // ... shift_data[1] ~ shift_data[7], parity 4'd10: if (ps2_data_next == 1'b1 && ps2_parity_ok) begin byte_data <= shift_data; byte_ready <= 1'b1; end endcase end
• PS/2 时钟和数据先同步并做历史滤波
• `bit_count` 记录当前接收到帧的哪一位
• 停止位为 1 且奇校验通过时产生 `byte_ready`
真实代码片段
src/common/console_ps2_rx.v:12 src/common/console_ps2_rx.v:40

## Slide 12
扫描码事件化：W/S、Enter、Esc 如何控制菜单
底层 byte 被转换成上移、下移、启动、返回这些系统事件。
12
Nexys A7 VGA Game Console
// src/common/console_menu_controller.v localparam [7:0] SCAN_F0 = 8'hF0; localparam [7:0] SCAN_E0 = 8'hE0; localparam [7:0] SCAN_W = 8'h1D; localparam [7:0] SCAN_S = 8'h1B; localparam [7:0] SCAN_SPACE = 8'h29; localparam [7:0] SCAN_ENTER = 8'h5A; localparam [7:0] SCAN_ESC = 8'h76; localparam [7:0] SCAN_UP = 8'h75; localparam [7:0] SCAN_DOWN = 8'h72; assign is_up_key = (byte_data == SCAN_W) || (byte_data == SCAN_UP); assign is_start_key = (byte_data == SCAN_SPACE) || (byte_data == SCAN_ENTER);
W / Up
→
光标上移
S / Down
→
光标下移
Enter / Space
→
启动游戏
Esc
→
返回菜单
F0
→
释放前缀
E0
→
扩展键前缀
事件化让菜单不依赖 PS/2 物理细节

## Slide 13
统一槽位 API：从“多个游戏”到“游戏平台”
每个游戏像卡带一样接入，顶层只依赖统一端口。
13
Nexys A7 VGA Game Console
Game Slot N 像卡带一样接入
clk / reset / selected
frame_tick / pixel_tick
display_active / pixel_x/y
ps2_byte_ready / data
btn / sw
vga_r / vga_g / vga_b
led
an / ca~dp
buzzer
接口稳定后，游戏内部实现可以独立替换
• 公共输入：`clk / reset / selected`
• 显示输入：`frame_tick / pixel_tick / display_active / pixel_x/y`
• 输入事件：`ps2_byte_ready / ps2_byte_data`、按钮和开关
• 统一输出：VGA RGB、LED、七段管、蜂鸣器

## Slide 14
输出复用：菜单激活显示菜单，否则显示当前游戏
真实 VGA 端口只有一组，所有菜单和游戏画面都必须由顶层仲裁。
14
Nexys A7 VGA Game Console
// src/game_console_top.v assign active_slot_vga_r = slot1_selected ? slot1_vga_r : slot2_selected ? slot2_vga_r : slot3_selected ? slot3_vga_r : slot4_vga_r; always @(*) begin if (menu_active) begin VGA_R = menu_vga_r_q; VGA_G = menu_vga_g_q; VGA_B = menu_vga_b_q; end else begin VGA_R = active_slot_vga_r; VGA_G = active_slot_vga_g; VGA_B = active_slot_vga_b; end end
slot1 RGB
slot2 RGB
slot3 RGB
slot4 RGB
active_slot_rgb
menu RGB
VGA_RGB 真实端口
menu_active 选择最终输出源

## Slide 15
资源报告告诉我：问题不是寄存器太多，而是组合逻辑太重
LUT 约 48%，FF 约 3%，说明组合路径和像素渲染是主要压力。
15
Nexys A7 VGA Game Console
指标 | 使用量 | 占比 | 说明
LUT | 30146 / 63400 | 约 48% | 组合逻辑压力明显
FF | 4371 / 126800 | 约 3% | 寄存器使用很少
资源占用比例
LUT
48%
FF
3%
LUT 高 + FF 低
↓
大量逻辑在组合路径中展开
↓
用 staging / pipeline 切短路径

## Slide 16
每个像素都要回答一个问题：这里该显示什么？
VGA 游戏的复杂度来自每个像素周期的坐标判断和图层优先级。
16
Nexys A7 VGA Game Console
当前像素 (x, y)
↓
可见区？
↓
背景？
↓
地图 tile？
↓
玩家 / 敌人？
↓
子弹 / 道具？
↓
文字 / UI？
↓
图层优先级
↓
RGB 输出
比较器多
case/function 展开多
mux 和优先级链多
组合路径更长
画面越丰富，像素级组合逻辑越重
• 是否在可见区
• 是否命中背景、地图 tile、玩家、敌人、子弹、道具
• 是否命中文字或 UI
• 最终按图层优先级选择 RGB

## Slide 17
代码能综合，不代表电路能按 100MHz 跑
WNS 为负说明至少有一条路径在一个周期内来不及。
17
Nexys A7 VGA Game Console
100MHz 时钟周期 = 10ns
寄存器 A
组合逻辑
寄存器 B
延迟 < 10ns WNS 为正
延迟 > 10ns WNS 为负
WNS 看最差一条；TNS 看所有失败路径负 slack 总和
• 100MHz 时钟周期为 10ns
• 寄存器 A 到寄存器 B 中间的组合逻辑必须在周期内稳定
• WNS：最差路径时序余量
• TNS：所有失败路径负 slack 总和

## Slide 18
最终优化结果：从负 slack 到时序收敛
先暴露真实基线，再通过 RTL staging/pipeline 把 WNS 拉正。
18
Nexys A7 VGA Game Console
阶段 | WNS | TNS | 失败端点
真实基线 | -0.445 ns | -18.104 ns | 94
最终 post-route | +0.174 ns | 0.000 ns | 0
负 WNS 暴露真实基线
RTL staging pipeline / 小 FSM
窄范围 VGA multicycle
post-route WNS 转正
强调：不是靠宽泛例外掩盖游戏核心路径

## Slide 19
优化思想：把一拍大计算拆成多拍小计算
用户可见行为不变，但硬件每拍需要完成的逻辑更少。
19
Nexys A7 VGA Game Console
Slot2
ghost 迭代
↓
lock row-by-row
↓
pixel_tick video staging
Slot3
candidate position
↓
try_x / try_y 寄存
↓
下一拍 walkable 判断
Slot4
TEST：寄存 tile 地址
↓
EVAL：评估结果
↓
APPLY：更新状态
一拍大计算
多拍小计算
行为保持帧级等价，关键路径更短

## Slide 20
从功能实现到工程实现
最终收获是把显示、输入、架构、资源和时序统一起来。
20
Nexys A7 VGA Game Console
VGA 实时像素扫描
菜单 坐标判断 / 图层优先级
PS/2 协议解析 / 事件化
API 平台化槽位架构
LUT/WNS 从功能到可实现硬件
这个项目让我从“写出能工作的游戏”走向“设计一个能显示、能输入、能扩展、能优化、能真正生成 bitstream 的 FPGA 产品”。