## Slide 1
“学”：基于 Nexys A7 的 VGA 游戏集合机
从 VGA 显示、PS/2 输入到资源分析与时序收敛
game_console_top
VGA Sync
PS/2 Rx
Menu
Slot API
slot1
slot2
slot3
slot4
Nexys A7-100T
VGA / PS2 / Game Slot
LUT / WNS / Bitstream
课程验收汇报

## Slide 2
产品定位
这不是单个小游戏，而是一台 FPGA 游戏集合机
它有完整用户流程：菜单、选择、启动、返回。
02
“学”：VGA Game Console
上电
VGA 菜单
键盘选择
启动游戏
ESC 返回
TANK WAR
slot1
GAME TWO
slot2
GAME THREE
slot3
GAME FOUR
slot4
用户看到的是一台简易游戏主机

## Slide 3
汇报路线
本次汇报主线：从能显示，到能优化
按学习路线讲清系统能力，而不是按文件列表堆代码。
03
“学”：VGA Game Console
VGA 显示
1
菜单渲染
2
PS/2 输入
3
Game Slot API
4
资源分析
5
时序收敛
6
先讲它怎样显示和输入
再讲多游戏怎样平台化
最后讲资源和时序如何收敛

## Slide 4
系统架构
系统总体架构：公共服务 + 游戏槽位
`game_console_top` 像主机，slot1~slot4 像卡带。
04
“学”：VGA Game Console
game_console_top 主机层
console_vga_sync
console_ps2_rx
console_menu_controller
console_menu_renderer
game_slot1_top
game_slot2_top
game_slot3_top
game_slot4_top
VGA / LED / 七段管 / buzzer 统一仲裁输出

## Slide 5
VGA 显示
VGA 的本质：扫描到哪里，就输出哪里的 RGB
显示器不接收整张图片，FPGA 必须每个像素周期实时给颜色。
05
“学”：VGA Game Console
640 × 480 可见区
左到右
当前像素 (pixel_x, pixel_y)
display_active：可见区有效
RGB：当前像素颜色
HS/VS：行同步/帧同步
消隐区不显示图像
核心理解：FPGA 不是传图片，而是在每个像素周期实时回答“这个点是什么颜色”。

## Slide 6
VGA 显示
VGA 时序链路：从 100MHz 到 RGB 输出
`pixel_tick` 让 VGA 坐标按像素节拍推进，渲染器按坐标出颜色。
06
“学”：VGA Game Console
CLK100MHZ
pix_div
pixel_tick
h_count / v_count
pixel_x / pixel_y
renderer
VGA RGB
一帧结束：frame_tick
像素坐标来自公共 VGA 同步器
菜单和所有游戏共享同一坐标
所有渲染路径最终汇入顶层复用

## Slide 7
VGA 显示
`console_vga_sync`：两个计数器生成 VGA 坐标
参数、像素使能、坐标和可见区判断构成 VGA 控制器核心。
07
“学”：VGA Game Console
src/common/console_vga_sync.v
13 localparam integer H_VISIBLE = 640; 19 localparam integer H_FRONT = 16; 20 localparam integer H_SYNC = 96; 21 localparam integer H_BACK = 48; 25 localparam integer V_VISIBLE = 480; 31 localparam integer V_FRONT = 10; 32 localparam integer V_SYNC = 2; 33 localparam integer V_BACK = 33; 43 reg [1:0] pix_div; 44 assign pixel_tick = (pix_div == 2'b11); 55 assign display_active = 56 (h_count < H_VISIBLE) && (v_count < V_VISIBLE); 66 else if (pixel_tick) begin 67 if (h_count == H_TOTAL - 1) ...
640/480
定义可见显示区
pixel_tick
像素推进使能
h/v count
扫描坐标计数器
active
区分可见区和消隐区
这段代码把 100MHz 时钟下的计数器，转换成 VGA 显示器需要的像素坐标和同步节奏。

## Slide 8
VGA 显示
为什么用 pixel_tick，而不是新建 25MHz 时钟
用 clock enable 保持单时钟域，降低跨时钟域和约束复杂度。
08
“学”：VGA Game Console
方案 A：新建 25MHz 时钟
多时钟域 CDC 和约束复杂
当前方案：100MHz + pixel_tick
单时钟域 clock enable 推进像素
工程意义：减少跨时钟域问题，并让后续 VGA multicycle 约束具有明确边界。

## Slide 9
菜单渲染
菜单不是图片，而是像素级坐标判断
标题、菜单项、高亮和边框都由当前像素命中关系决定。
09
“学”：VGA Game Console
GAME CONSOLE
TANK WAR
GAME TWO
GAME THREE
GAME FOUR
pixel_x/y
区域判断
标题 / 文字
高亮 / 边框
RGB
菜单不是图片文件
每个像素都要做命中判断
字模和颜色优先级会消耗 LUT

## Slide 10
菜单渲染
菜单渲染逻辑：区域、字模、颜色优先级
渲染器只回答“这个像素怎么画”，控制器只回答“当前选谁”。
10
“学”：VGA Game Console
src/common/console_menu_renderer.v 伪代码
// src/common/console_menu_renderer.v 伪代码 if (!display_active) rgb = 12'h000; // 消隐区 else begin rgb = background_color; // 默认背景 if (title_on) rgb = title_color; else if (help_on) rgb = help_color; else if (item_text_on) rgb = selected ? highlight_text : normal_text; else if (item_body) rgb = selected ? highlight_box : item_box; end
visible
消隐区输出黑色
title/help
文字区域优先
selected
光标决定高亮
priority
后匹配覆盖颜色

## Slide 11
菜单渲染
菜单控制与输出复用：状态决定显示源
`menu_active` 把菜单 RGB 和当前 slot RGB 复用到同一组 VGA 端口。
11
“学”：VGA Game Console
console_ps2_rx
↓
menu_controller
↓
cursor / game_sel
↓
menu_renderer
↓
menu RGB
menu RGB
active slot RGB
menu_active MUX
VGA_R/G/B
分层结果：控制器决定“选谁”，渲染器决定“怎么画”，顶层决定“显示谁”。

## Slide 12
PS/2 输入
PS/2 输入不是按键电平，而是 11-bit 串行帧
键盘发的是扫描码，FPGA 先接收 byte，再解释成事件。
12
“学”：VGA Game Console
START
D0
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
PARITY
STOP
PS2_CLK/DATA
下降沿采样
shift_data
byte_ready/data
menu event
学习点：外设输入要先完成协议接收，再交给上层状态机解释。

## Slide 13
PS/2 输入
`console_ps2_rx`：同步、滤波、下降沿采样
接收器只输出 `byte_ready + byte_data`，不直接判断 W/S 或方向键。
13
“学”：VGA Game Console
src/common/console_ps2_rx.v
40 assign ps2_clk_fall_next = ps2_clk_q & ~ps2_clk_next; 41 assign ps2_parity_ok = (^shift_data) ^ parity_bit; 70 if (ps2_clk_fall_next) begin 72 case (bit_count) 73 4'd0: if (ps2_data_next == 1'b0) 75 bit_count <= 4'd1; 79 4'd1: shift_data[0] <= ps2_data_next; ... 111 4'd9: parity_bit <= ps2_data_next; 115 4'd10: if (ps2_data_next == 1'b1 && 116 ps2_parity_ok) begin 117 byte_data <= shift_data; 118 byte_ready <= 1'b1;
fall
下降沿采样点
bit_count
帧位置状态
parity
奇校验通过
byte_ready
byte 事件产生

## Slide 14
PS/2 输入
扫描码事件化：从 byte 到菜单动作
W/S、方向键、Enter/Space、Esc 被转换成系统事件。
14
“学”：VGA Game Console
按键
扫描码
系统事件
W / Up
1D / 75
光标上移
S / Down
1B / 72
光标下移
Enter / Space
5A / 29
启动游戏
Esc
76
返回菜单
F0
F0
释放前缀
E0
E0
扩展键前缀
底层 PS/2 byte 不直接控制菜单
controller 把 byte 翻译成动作
F0 释放前缀避免松键触发

## Slide 15
槽位架构
Game Slot API：从“多个游戏”到“游戏平台”
每个游戏像卡带一样接入，公共输入和统一输出保持稳定。
15
“学”：VGA Game Console
game_console_top 主机
slot1 TANK
slot2
slot3
slot4
pixel_x/y
pixel_tick
frame_tick
PS/2 byte
RGB
LED
7-seg
buzzer
接口稳定后，游戏内部可以替换；顶层仍按同一方式接入和复用。

## Slide 16
槽位架构
输出仲裁：一组真实外设，多个画面来源
菜单和四个游戏共享 VGA、LED、七段管和蜂鸣器。
16
“学”：VGA Game Console
slot1 RGB
slot2 RGB
slot3 RGB
slot4 RGB
active_slot_rgb
menu_rgb_q
menu_active MUX
VGA_R/G/B LED / SEG / buzzer
工程提醒：运行时未选中只是不更新状态，综合资源仍会进入 bitstream。

## Slide 17
资源分析
资源报告：LUT 高、FF 低，问题是组合逻辑太重
30146 LUT 约 48%，4371 FF 约 3%，优化方向是切短组合路径。
17
“学”：VGA Game Console
资源占用
LUT
30146 / 63400 ≈ 48%
FF
4371 / 126800 ≈ 3%
LUT 高 + FF 低
↓
组合逻辑太重 不是寄存器太多
像素渲染
tile 判断
字体/菜单
sprite 命中
图层优先级
case/if/function
优化方向：适当增加 FF，用 staging / pipeline 切短组合路径。

## Slide 18
资源分析
为什么 VGA 游戏容易 LUT 高
每个像素都要判断背景、地图、对象、文字和图层优先级。
18
“学”：VGA Game Console
当前像素 (x,y)
↓
可见区？
↓
背景 / 地图 tile？
↓
玩家 / 敌人？
↓
子弹 / 道具？
↓
文字 / UI？
↓
图层优先级
↓
RGB
每个像素周期都要判断
对象越多，比较器越多
图层越多，mux 越深
组合路径越长，WNS 越紧

## Slide 19
时序优化
时序问题：代码能综合，不代表能按 100MHz 跑
WNS 为负说明至少一条寄存器到寄存器路径来不及。
19
“学”：VGA Game Console
100MHz 周期 = 10ns
寄存器 A
组合逻辑 比较 / mux / case
寄存器 B
WNS < 0 至少一条路径超时
TNS = 所有失败路径 负 slack 总和

## Slide 20
时序优化
从真实负 slack 到 post-route 收敛
先去掉宽泛例外暴露真实基线，再通过 RTL staging 把 WNS 拉正。
20
“学”：VGA Game Console
Before 真实基线
WNS = -0.445 ns
TNS = -18.104 ns
failing endpoints = 94
After post-route
WNS = +0.174 ns
TNS = 0.000 ns
failing endpoints = 0
暴露真实基线
Slot2 staging
Slot3 try_x/y
Slot4 probe/eval/apply
窄范围 VGA multicycle
post-route 收敛
关键不是掩盖问题，而是先暴露真实路径，再通过 RTL 结构切短组合逻辑。

## Slide 21
时序优化
三个优化案例：把一拍大计算拆成多拍小计算
用户可见行为不变，但每拍组合逻辑变短。
21
“学”：VGA Game Console
Slot2
Before
一拍 ghost/lock 大计算
↓
After
ghost 迭代 + lock row-by-row + video staging
Slot3
Before
输入→地图判断→位置回写长路径
↓
After
`try_x/try_y` 寄存 下一拍 walkable
Slot4
Before
tile 碰撞一拍完成
↓
After
TEST / EVAL / APPLY 三阶段推进
共同结果：用户可见行为保持不变，但单拍组合逻辑变短。

## Slide 22
总结
学习收获：从功能实现到工程实现
真正的 FPGA 产品要同时满足显示、输入、架构、资源和时序。
22
“学”：VGA Game Console
VGA 实时像素扫描
菜单 坐标判断与图层
PS/2 协议解析到事件
Slot API 平台化接入
Timing post-route 收敛
从“写出能工作的游戏” 到“设计能显示、能输入、能扩展、能优化、能生成 bitstream 的 FPGA 产品”